## Slide 1
A1 金相热处理
实验中需注意的问题：
1、本实验加热为高温马弗炉，在放、取试样时一定要注意安全。
2、往炉中放、取试样时必须使用夹钳，夹钳必须擦干，不得沾有油和水。
3、淬火时，试样要用钳子夹住，动作要既稳又快，并不断在水或油中搅动，以免影响热处理质量。
4、淬火或回火后的试样均要用砂纸打磨，去掉氧化皮后再测定硬度值。

## Slide 2
A2 金相制样
实验中需注意的问题：
1、使用抛光机时，当抛光机顺时针旋转时，样品要放到转盘的左边；当抛光机逆时针旋转时，样品要放到转盘的右边，以防止试样意外飞出伤人
2、样品抛光面要倒角，以避免尖角刮破抛光布导致样品飞出伤人。
3、制样过程中请严格遵守操作规范。

## Slide 3
A3 金相观察
实验中需注意的问题：
1、显微镜观察前，洗手干燥，操作时必须特别谨慎，不能有任何剧烈的动作。不允许自行拆卸光学系统。
2、金相试样要干净，不得残留浸蚀剂，以免腐蚀镜头。不可用手触摸镜头，镜头不干净时，要用镜头纸擦拭。
3、在旋转粗调或微调旋钮时动作要慢，碰到某种阻碍时应立即停止操作，报告指导教师查找原因，不得用力强行转动，否则会损坏机件。
4、缓慢转动手轮选择视域，边观察边进行，勿超出范围。

## Slide 4
实验报告中需要注意的问题：
1、应对实验中所测试的数据进行详尽分析，对计算分析结果进行讨论。
2、报告中所给出的任何一组数据均应表明出处（即测试得到，计算分析得到等)，并对数据进行分析处理，最后根据所讨论的数据给出相应的结论分析。
3、做表格或根据数据绘制图形时，标明相应坐标。
4、最后根据数据及讨论分析对实验进行总结。